ООО «Агентство по развитию территорий»

___________________________________________________________________________

Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод высокого давления до территории СНТ «ГРЭС №8 имени Кирова» в г. Кировске Кировского муниципального района Ленинградской области»

Том I

Проект планировки территории

Основная часть

Положение о размещении линейных объектов

Графическая часть

Директор                                                                                                     С.С. Фролов

Санкт-Петербург 2019

Состав проекта планировки территории

| №№ п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основная часть |
| 1.1. | Том 1. Положение о размещении линейных объектов |  |
| 1.2. | графическая часть: |  |
| 1.2.1. | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов | 1:1 000 |
| 2. | Материалы по обоснованию |
| 2.1. | Том 2. Пояснительная записка |
| 2.2. | графическая часть: |
| 2.2.1. | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:10 000 |
| 2.2.2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС. Схема конструктивных и планировочных решений | 1:1 000 |

Содержание

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	4

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	4

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4

4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	5

5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	5

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	6

Графическая часть	8

## 1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование: распределительный газопровод высокого давления до территории СНТ «ГРЭС №8 имени Кирова» в г. Кировске Кировского муниципального района Ленинградской области.

Основные характеристики:

- протяженность – 1,4 км;

- наружный диаметр – 90х8,2;

- давление – 0,6 МПа;

- методы прокладки – траншейная, при пересечении ручья – бестраншейная;

- максимальная нагрузка – 1142,6 куб. м в час и 2,28 млн куб. м в год.

Назначение –  газификация СНТ «ГРЭС №8 имени Кирова».

## 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта – распределительного газопровода высокого давления до территории СНТ «ГРЭС №8 имени Кирова» устанавливается в пределах г. Кировск муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области.

## 3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| N | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 431354,78 | 2253287,17 |
| 2 | 431340,31 | 2253270,70 |
| 3 | 431324,50 | 2253252,95 |
| 4 | 431310,97 | 2253237,83 |
| 5 | 431311,51 | 2253237,09 |
| 6 | 431292,74 | 2253173,07 |
| 7 | 431270,13 | 2253166,82 |
| 8 | 431241,32 | 2253149,59 |
| 9 | 431201,20 | 2253145,10 |
| 10 | 431132,89 | 2253143,96 |
| 11 | 431104,62 | 2253146,34 |
| 12 | 431070,86 | 2253142,47 |
| 13 | 431011,12 | 2253140,13 |
| 14 | 430965,28 | 2253133,08 |
| 15 | 430764,84 | 2253119,01 |
| 16 | 430763,15 | 2253146,10 |
| 17 | 430714,36 | 2253143,53 |
| 18 | 430593,02 | 2253146,48 |
| 19 | 430567,12 | 2253127,51 |
| 20 | 430490,26 | 2253129,05 |
| 21 | 430484,44 | 2253070,74 |
| 22 | 430089,63 | 2253046,61 |
| 23 | 430085,05 | 2253037,32 |
| 24 | 430079,67 | 2253039,97 |
| 25 | 430085,79 | 2253052,39 |
| 26 | 430478,98 | 2253076,42 |
| 27 | 430484,84 | 2253135,16 |
| 28 | 430565,21 | 2253133,55 |
| 29 | 430589,14 | 2253151,07 |
| 30 | 430714,46 | 2253148,00 |
| 31 | 430768,87 | 2253150,87 |
| 32 | 430770,45 | 2253125,42 |
| 33 | 430964,61 | 2253139,05 |
| 34 | 431010,55 | 2253146,11 |
| 35 | 431070,40 | 2253148,45 |
| 36 | 431104,53 | 2253152,37 |
| 37 | 431133,09 | 2253149,97 |
| 38 | 431200,81 | 2253151,10 |
| 39 | 431239,36 | 2253155,41 |
| 40 | 431267,75 | 2253172,39 |
| 41 | 431287,92 | 2253177,97 |
| 42 | 431306,72 | 2253242,07 |
| 43 | 431335,85 | 2253274,76 |
| 44 | 431350,31 | 2253291,23 |

## 4. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Расстояние в свету по вертикали при пересечении газопроводов с кабелями связи следует предусматривать не менее 0,5 м, при пересечении с водопроводом – не менее 0,2 м. Полиэтиленовый газопровод при пересечении заключается в футляр из полиэтиленовой трубы ГОСТ Р 50838-95 длиной не менее 4.0 м (по два метра в стороны от пересечения).

## 5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

-соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ;

После окончания строительства необходимо произвести уборку и благоустройство территории строительства.

## 6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

ЧС техногенного характера

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

- подрывы взрывоопасных предметов (ВОП) при производстве земляных работ на участках проектируемой территории, предназначенных для размещения проектируемых объектов;

- аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

Последствиями подрывов взрывоопасных предметов являются причинение вреда жизни и здоровью населения и причинение материального ущерба зданиям, оборудованию и инженерным коммуникациям.

На дальнейших стадиях проектирования и строительства в соответствии с распоряжением правительства Ленинградской области от 7.04.1999 г. № 165-рг по обнаружению, обезвреживанию, вывозу и уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Ленинградской области» необходимо запланировать проведение обследования территории  вновь осваиваемых участков на наличие ВОП.

ЧС природного характера

Согласно материалам генерального плана муниципального образования "Кировск" на проектируемой территории возможными источниками ЧС природного характера могут быть: шквалистые ураганные ветры, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

В соответствии со СНиП 22-01-95 категория оценки сложности природных условий - простая, категория опасности природных процессов - умеренно опасная.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций рекомендуется:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- и теплооснабжения;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности при производстве работ и дальнейшей эксплуатации газопровода необходимо соблюдать требования:

•СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002"

•Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

•ПБ 03-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»

•ППР ««Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012

Материалы и оборудование, используемые в процессе строительства должны иметь сертификаты и разрешения Ростехнадзора России к применению.

Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой специальности с учётом специфики местных условий должны быть разработаны в строительной организации и утверждены главным инженером.

Учитывая высокую взрыво- и пожароопасность природного газа, на газопроводе предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций:

- устанавливается разрыв от оси трубопровода до зданий и сооружений, в соответствии со СНиП 2.07.01.-89*;

- на случай аварийных ситуаций эксплуатационными производственными подразделениями должны быть разработаны планы оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад и техники.

## Графическая часть